# 1 Computerpracticum  GA 2D bij kwadraat afsplitsen

### opdracht 0 [voorbereiding]

Start het applet geometrische algebra 2D .

### opdracht 1

- Maak een rechthoek met lengte x+6 en breedte (hoogte) x

  - Een getal kun je aanklikken op de liniaal

- Maak (alles) los [na loslaten lange linkermuisklik]

- Splits de rechthoek 6x volledig in 6 stukken (van x)

- Verdeel via maak los rechthoek 6x in twee gelijke stukken . 	[zie hiernaast]

- Zorg dat deze stukken weer ‘heel zijn’ via voeg samen

- Draai de rechter rechthoek

- Zorg dat er deze L-vormige figuur ontstaat:

[zie hiernaast]

Welke oppervlakte kom je te kort voor een vierkant? …….

- Vul in: x2 + 6x = (x+3)2 - …
Verklaar!

- Los op: 	
x2 + 6x      = 91
(x+3)2 - … = 91
x+3)2         = …
x+3 =   …. 	OF    x+3 = ….
x = …	OF    x = …

- Laat de L-vorm staan voor de volgende opdracht.

### opdracht 2

Los  op dezelfde manier op:

- Los op:

- Los op:

- En ook:

- En ook: 


Maak het werkblad schoon							(

### opdracht 3

- Maak de rechthoek x(x+10) op het werkblad.

- Verander deze in een L-vorm (met gelijke ‘armen’ ) :

- Welke oppervlakte kom je te kort voor een vierkant?

- Ga na wanneer de oppervlakte van deze L-vorm gelijk is aan 96.

- Los op een dergelijke manier op: x(x+10) = 56

…

- Los op (afgerond op 3 decimalen) x(x+10) = 20

Maak of teken een rechthoek met lengte x+8 en breedte x

- Los op: x(x+8) = 84	[met of zonder computer ]

- Maak het werkblad schoon

### opdracht 4

- Maak de rechthoek (x+6)(x+10)

- Maak alles los en schuif het stuk met oppervlakte 60 iets opzij (niet weggooien).

- Je hebt nu een soort L-figuur met twee ongelijke ‘armen’

- Maak m.b.v. splits alles; losmaken; draaien en samenvoegen een L-figuur met 2 gelijke ‘armen’:

- Hoe groot is het “gat” in de L- vorm (de 60 buiten beschouwing gelaten) dat je nog te kort komt voor een vol vierkant?

- De 60 wel meegerekend, hoeveel komt de rechthoek (x+6)(x+10) te kort om er een vierkant van (x+8) bij (x+8) van te maken?

- Los de vergelijking op

(x+6)(x+10)  	= 140
x2 +16x      	 +60	= 140
(x+8)2 - …  	 +60	= 140
(x+8)2 -    ….		= 140
(x+8)2          		=  …
x+8 = …   OF  x+8 = ..
x = …       OF  x =

- Los op een soortgelijke manier de vergelijking (x+3)(x+5) = 99 op:
 	(x+3)(x+5)  = 99
 	(x+4)2 - …  = 99
 	…..

### Opdracht 5

Bij de volgende opdrachten kun je het applet niet goed gebruiken. Maak eventueel zelf een tekening

- Los op: x2 + 5x = 29

- Los op: x2 + x – 80= 0

- Los op (x+2)(x+3) = 99

### Opdracht 6

Maak in de volgende opdracht de vergelijking met mingetallen af. Gebruik eventueel een tabel!

| ( | x | – 2 |
| --- | --- | --- |
| x | x2 | –-2x |
| –2 | –2x |  |

x2 – 4x – 5 = 0
(x – 2) 2 – … – 5 = 0

(x – 2) 2 = ....

……

# Text boxes

Hoeveel komt de rechthoek (x+3)(x+5) te kort om er een vierkant van (x+4) bij (x+4) van te maken?

Dit heet kwadraat  afsplitsen. 
(Je mag de 2e en 3e regel eventueel ook overslaan en uit je hoofd doen)